| المــدرسة الإعدادية بــسبيبــة | فــرض تأليفي عــ02ــدد -التربية التكنولوجية - 01مارس 2010 (التوقيت:60 دقيقة | الاسم:........................ اللقب:........................ الرقم:......القسم:7 أ..... |
| --- | --- | --- |
| الإعداد: أساتذة التربية التكنولوجية |  | الــعــدد: ........... ــــــــــــــــ 20 |

*** الفرض يحتوي على صفحتين (02) ***

السّند: تتمحور أجزاء الفرض حول  هذا المنتج:  " حاملة مفاتيح مضيئة"

يستعمل هذا المنتج لحمل المفاتيح، وأيضا  لإنارة المكان  في الليل عند الضرورة.

الجزء الاوّل:  دراسة ُشكل المنتج :

| س1- أحيط بدائرة الإجابة الصحيحة: ما هو نوع الرسم رقم1:* رسم منظوري مفكك *رسم منظوري مركب * * رسم شامل- * رسم تعريفي س2- ألوّن بقلم الرصاص الحلقة في الرسم رقم1 وأيضا الرسم رقم2. | 1ن |
| --- | --- |
|  | 1ن |
| رسم رقم1 | رسم رقم2 |

الجزء الثاني:  دراسة الدّارة  الكهربائية: ( 06 نقاط)

| ضع في دائرة الخصائص السليمة الخاصة بكل مكون كهربائي: |
| --- |
| الصهيرة | - الصهيرة لها خصائص معينة – تزود الدارة بالطاقة – تحمي الدارة من ارتفاع التيار | التغذية | تزود الدارة بالطاقة – وحدة قيس الجهد هي الاوم |
| المقاوم | - يتصدى لمرور التيار – كل المقاومات لها نفس القيمة | الفانوس | ينتج الطاقة الميكانيكية له خصائص كهربائية يجب إحترامها |
| القاطعة | - تحمي الدارة – تتحكم في مرور التيار | المحرك | يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية |

الاسم:....................... اللقب:................................ القسم:..........

الجزء الثاني:  دراسة الدّارة  الكهربائية:

| طُلب من أحمد أن يختار بعض المكوّنات الكهربائيّة لإنجاز دارة خاصة بحاملة المفاتيح، فوقع إختياره على ما يلي :مصدر تغذية1 و فانوس1 وقاطعة ثمّ ربط بينهم بواسطة الأسلاك |
| --- |
| للإجابة الصحيحة على بقيّة الاسئلة أنظر الصورة أعلاه ، ثمّ أشطب الخطأ: س1: أ) هل هناك تناسب بين المكوّنات التي وقع إختيارها؟ ( نعم أو لا). ب) كيف سيكون مستوى إنارة الفانوس : جيّدة أم رديئة ؟ ج) عند إضافة المقاوم رقم1 الى الدارة السابقة ،كيف سيكون مستوى الانارة : (جيّد أم رديء) ؟ د) الان أدرجنا المقاوم رقم 2 ،فإنعدمت الانارة تماما لماذا؟،لأنّه تصدّى كليّا أم جزئيّا لمرور التيار الكهربائي. س2: سنقوم بتعويض بعض المكوّنات التي إختارها أحمد في الدارة السابقة: أ) عند تعويض مصدر التغذية رقم1 بمصدر التغذية رقم 2،ثمّ غلق القاطعة ماذا سيحدث؟ ( إتلاف القاطعة أم إحتراق الفانوس)؟ ب) تمّت المحافظة على نفس الدارة وتعويض الفانوس رقم1 فقط بالفانوس رقم 2، ماذا سيحدث؟ (إنارة ضعيفة جدّا جدّا تصل الى مستوى الانعدام او انارة جيدة)؟ س3: نريد حماية الدّارة الاولى بواسطة صهيرة مناسبة: أ) ماهي الصّهيرة المناسبة: هل هي رقم1 أم رقم2؟ ب) بعد إضافة الصهيرة المناسبة ، تمّ تعويض مصدر التغذية رقم1 برقم2، ماذا سيحدث:( احتراق الفانوس أم احتراق الصهيرة)؟ س4) المطلوب تحويل الدارة الحقيقية التالية ( أنظر الصورة) الى دارة كهربائية مقنّنة بإستعمال الادوات المناسبة: | 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن 1ن |

(((لا تتسرّع *** عملا موفقا *** لاتتسرّع( ( (   ....