I – RAPPELONS-NOUS:

Etude d’un exemple : SYSTEMES  TECHNIQUES : MICRO TOUR « JEULIN »

- Présentation du micro-tour :	(voir manuel d’activité page ….)

- Analyse fonctionnelle externe du produit : MICRO TOUR

a – Modèle fonctionnel :

Compléter le niveau A-0 du système « MICRO-TOUR »

| FONCTION | EXPRESSION DE LA FONCTION |
| --- | --- |
| FP1 | ……………………………………………………. …………………………………………………….. |
| FC1 | S’alimenter en énergie électrique (s’adapter à l’énergie du secteur) |
| FC2 | Recevoir des outils de coupes |
| FC3 | Recevoir des pièces de différentes dimensions |
| FC4 | Respecter l’environnement |
| FC5 | …………………………………………………. |
| FC6 | Respecter les normes de sécurité |

b – Les fonctions de service :

Compléter le diagramme d’interaction et le tableau des fonctions de services

Produit : MICRI –TOUR

On donne le dessin d’ensemble du Micro-Tour à la page …. du manuel d’activités et le dessin en 3D du mécanisme d’entraînement du chariot croisés ci-dessous :

Travail demandé :

Soit fonction de service imposée  par le CdCF :  FP: « Permettre à l’utilisateur d’usiner des pièces»

Compléter la décomposition de cette fonction en répondant aux questions posées :

Question1 : Comment le micro-tour permet à l’utilisateur d’usiner des pièces ?

Question2 : En posant les trois questions pour la fonction technique FT1, trouver leurs réponses.

| POURQUOI animer l’outil d’un mouvement de translation ? | QUAND faut-il animer l’outil d’un mouvement de translation ? | COMMENT animer l’outil d’un mouvement de translation ? |
| --- | --- | --- |
| ………………………..……………… …………………………..…………… | ………………………………… …………………………………. | ………………………………… ………………………………… |

¤ – Démarche & – Recherche  des idées et des solutions : voir manuel de cours page : 10 -11

¤ - RECHERCHE  DES SOLUTIONS POUR CHAQUE FONCTION:

La recherche des solutions est un enchaînement  progressif et descendant ; L’outil permettant de réaliser cet enchaînement s’appelle «F.A.S.T» signifiant: Fonction  Analysis System Technique, que l’on peut traduire par « T.A.F.S » : Technique d’Analyse Fonctionnelle et Systématique.

L’utilisation de l’outil FAST consiste à répondre aux trois questions suivantes :

- Pourquoi cette fonction existe-t-elle ?

- Comment cette fonction existe-t-elle ?

- Quand cette fonction existe-t-elle ?

Question1: Compléter le diagramme FAST relatif à la décomposition de la fonction technique FT11

Question2: En se référant au mécanisme MICRO-TOUR et à son dessin d’ensemble, on demande de :

a – Compléter le diagramme FAST relatif à la fonction technique FT111

b – Compléter  le schéma cinématique en précisant l’emplacement de chaque fonction technique figurant dans le FAST

# Text boxes

Plaquette rapportée

LES FONCTIONS TECHNIQUES

LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Assurer le guidage en translation du traînard

FT 1113

FT 1111

FT 1112

FT1112

IV – APPLICATION :

Prenons l’exemple du MICRO-TOUR :

- Compléter, à la page suivante, le FAST relatif à la fonction technique FT112.

FT112 : Assurer le guidage en translation du traînard.

- Identifier la chaîne fonctionnelle adaptée  à la fonction :FT112.

……………………………………………………….…

FT 111

1 – Cycle de vie d’un produit : (voir manuel de cours page 9)

2 – Analyse fonctionnelle externe d’un produit :

(Voir manuel de cours page 9) 	(Cette partie est traitée en 3ème année Sc. Tech)

Durée de chaque activité : 15 mn

V – EXERCICES RESOLUS :

- POMPE A PIED : Manuel de cours pages : 13-14 et 15.

- DISPOSITIF DE SERRAGE  : Manuel de cours pages : 16-17-18 et 19.

Moteur d’entraînement  du chariot porte-outil

Quand ?

Vis d’entraînement  du Traînard

Moteur d’entraînement  du Traînard

………

Lier l’écrou au traînard

Guider la vis en rotation

Lier la vis à l’arbre moteur

FT112

………

………

………

Traînard

Quand ?

Assurer la translation de l’écrou

Assurer la rotation de la vis

………………………………………………………………………………………………………………….

Interposer une liaison hélicoïdale

Comment ?

Pourquoi ?

- Synthèse :

La réponse :………………………………………………………………………………………................................................

T

FT … : Transmettre l'énergie motrice du moteur ……………..

FT..  : Fixer l’outil …………….

FS : Permettre à l’utilisateur d’usiner des pièces

Banc

FT 1 : Animer l’outil d’un mouvement de ………….

………………………………………………………………………………………………………………….

FT1122

FT … : ……………………..……………..

FT … : Guidage par forme prismatique

Traînard

(Chariot longitudinal)

FT … : Utiliser un système pignon crémaillère

FT … : Utiliser un lien flexible

FT … : …………………………………….

FT112

Assurer le guidage en translation du traînard

FT……

Transformer la rotation du moteur en translation du traînard

FT 11 : Transmettre l'énergie motrice du moteur au traînard

Vis d’entraînement  du chariot porte-outil

FT 2 : Animer la pièce d’un mouvement de …………….

FS : Fonction de service

Solutions technologiques

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..

Mise en place par formes cylindriques

……………………………………………..……

……………………………………………….……

……………………………………………………

…………………………

………………………….

Mise en position par formes cylindrique

…………………………………………………………..…

Moteur ML

Outil

Chariot porte-outil

(Chariot transversal)

FT 1 : Animer l’outil d’un mouvement de ………….

FT 11 : Transmettre l'énergie motrice du moteur au traînard

FT..  : Fixer l’outil …………….

FT11 :

Transmettre l'énergie motrice au traînard

III – ACTIVITES DEROULANTES :

Prenons les trois activités suivantes :

- PERCEUSE SENSITIVE		( Manuel d’activités page (15(18)

- Butée de traînard		( Manuel d’activités page (15(18)

- poupée mobile d’un tour//	( Manuel d’activités page (19(21)

- MAQUETTE « PARC A GRUMES » ( Manuel d’activités page (22(27)

Comment ?

- Activité de découverte :

FT … :Fixer la pièce à la broche

FT : Fonctions Techniques

T

VI – EXERCICES A FAIRE :

- TOUR SEMI-AUTOMATIQUE : Manuel de cours pages : 20-21-22 et 23.

ORGANISATION FONCTIONNELLE D’UN PRODUIT

Leçon : 1

FT1121

Assurer le guidage par formes prismatiqueS

Assurer le guidage par formes cylindriqueS

…………………………………………………………..…

……………………………………………………….…

………………………………………………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..…

……………………………………………………….…

……………….……………

Pièce

Utilisateur

FC3

FP

FC4

…………..

FC2

MICRO TOUR JEULIN

FC5

FC1

…………….

FC6

Milieu ambiant

………………

Information d’état

…………………..

……………………

MICRO TOUR JEULIN

……………….

Ordre de commande

………………………..

Programme

……………………………………………………………

Comment utiliser l’outil FAST ?

Appliquons l’outil FAST :

II – ANALYSE  FONCTIONNELLE  INTERNE  D’UN  PRODUIT :

Quand ?

Comment ?

Pourquoi ?

Fonction