| المستوى:8أساسي م.مسعدي | عنوان الدرس: ........................................ | المحور:الحماية في جهاز تقني |
| --- | --- | --- |

نشاط استكشافي ص ...

- مسبّبات الحوادث الكهربائية ونتائجها:

| ** المسببات: * سوء التمديدات الكهربائية وذلك بـ: - عدم تناسب الاسلاك – تماس بين سلكين - اسلاك عارية تنتج صعق كهربائي مباشر اوغير مباشر - توصيل عدة أجهزة على مقبص واحد – غياب السلك الارضي .... * الجهل و الاهمال وعبث الاطفال: - جمع الماء مع الكهرباء ولمس الاجهزة .... * اهمال أعمال الصيانة الدورية العلاجية... |  | النتـــــــــــــــائج المحتملة هي: | * على الانسان: - الصدمات الكهربائية ( انطلاقا من .... 50 تصبح قاتلة... - الحروق البليغة تصل الى حدّ الوفاة.... - إنبهار العين .... * على الادوات والتجهيزات: - حرائق المعدات - الانفجارات.. - اتلاف الاجهزة .... |
| --- | --- | --- | --- |

- وظيفة  عناصر الحماية:

1- حماية المعدات والاجهزة بواسطة .....................:

| صهيرة حقيقية(……..…..) | الرمز المقنن للصهيرة صهيرة مناسبة =حماية | انجز هذه الدارة ثم ألاحظ واستنتج. ………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| 2- حماية المعدات والاجهزة بواسطة القاطع ............. والقاطع ...........: ** تأمل جيدا الشبكة الكهربائية المنزلية مع عناصر حمايتها: القاطع الالي * يقطع التيار عند الارتفاع الحاد او الفجئي لشدة التيار. * رمزه المقنن: القاطع الفارقي * يقطع التيار عند الارتفاع الحاد او الفجئي لشدة التيار. * تعرض المستعمل لصدمة (اختلال التياربين .................) * رمزه المقنن: 3 - حماية المعدات والاجهزة بواسطة القاطع ......................: يستعمل في حالة: جهد ضعيف (6/12V) وتيار قوي(10/20A) وخاصة في مجال الاتصالات السلكية (كتاب الدروس ص58) تمرين: المطلوب رسم الدارة السابقة بواسطة الرموز المقننة: عداد الطاقة الكهربائية 4– حماية المستعمل بواسطة .............................: الرمز المقنن: ـــــــــــــ لحماية المستعمل يجب ربط كل الاجهزة وخاصة التي لها هياكل معدنية بسلك أرضي. السلك الارضي هو عمود من النحاس بطول مترين يغمس في الارض ويكون موصولا بسلك مميز ( أصفر+أخضر) ويربط بجميع النشائب الموجودة بداخل المنزل وأيضا مع خزانة التحكم. أستنتج: يتكهرب هذا الشخص لأن .............................. ......................................................................... أستنتج: لا يتكهرب هذا الشخص لأن .............................. ......................................................................... تمرين : المطلوب إضافة السلك الارضي للشبكة المنزلية السابقة. |

# Text boxes

** الاشكالية: ما هي الحلول الممكنة  لمعالجة هذه المخاطر الكهربائية وعدم الوقوع فيها؟

** الحلّ: هو إدراج عناصر حماية داخل الدارة لحماية:1-  ...............

2-  ......................

....25 ألم شديد

... 50 لمدة

ثانية = .....